## Slide 1: Il rischio vibrazione
Formazione per i lavoratori

## Slide 2
Art. 200 (Definizioni)
1. Ai fini del presente capo, si intende per:
a)Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al sistema mano-braccio nell'uomo, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari;
b)Vibrazioni trasmesse al corpo intero: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide;
Riferimento normativo

## Slide 3
Art. 200 (Definizioni)
c) esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio A(8): [ms-2]: valore mediato nel tempo, ponderato in frequenza, delle accelerazioni misurate per una giornata lavorativa nominale di otto ore;
d) esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al corpo intero A(8): [ms-2]: valore mediato nel tempo, ponderato, delle accelerazioni misurate per una giornata lavorativa nominale di otto ore.
Riferimento normativo

## Slide 4
Art. 201 (Valori Limite di Esposizione e valori d’Azione)
Ai fini del presente capitolo si definiscono i seguenti valori limite di esposizione e valori di azione:
Valore di azione giornaliero (normalizzato ad un periodo di riferimento di 8 ore)
- Vibrazioni mano-braccio: A(8)=2.5 m/s2
- Vibrazioni al corpo intero: A(8)=0.5 m/s2
Riferimento normativo

## Slide 5
Art. 202 (Valutazione dei rischi)
Il DL valuta e, quando necessario, misura, i livelli di vibrazioni meccaniche cui i lavoratori sono esposti.
Il LIVELLO DI ESPOSIZIONE alle vibrazioni meccaniche può essere valutato mediante:
l’osservazione delle condizioni di lavoro specifiche;
il riferimento ad appropriate informazioni sulla entità delle vibrazioni per le attrezzature nelle particolari condizioni di uso reperibili presso banche dati dell’ ISPESL(…);
le informazioni fornite in materia dal costruttore delle attrezzature.
Riferimento normativo

## Slide 6
(…) quando sono superati i valori d’azione, il DL elabora e applica un programma di misure tecniche o organizzative, volte a ridurre al minimo l’esposizione e i rischi che ne conseguono, considerando in particolare:
a) altri metodi di lavoro che richiedono una minore esposizione a vibrazioni meccaniche;
b) la scelta di attrezzature di lavoro adeguate concepite nel rispetto dei principi ergonomici (…);
c) la fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate dalle vibrazioni (sedili e guanti che attenuano le vibrazioni);
d) adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro, (…)
Art. 203 (Misure di prevenzione e protezione)
Riferimento normativo

## Slide 7
e) la progettazione e l’organizzazione dei luoghi e dei posti di lavoro;
f) l’adeguata informazione e formazione dei lavoratori sull’uso corretto e sicuro delle attrezzature di lavoro e dei DPI, (…);
g) la limitazione della durata e dell’intensità dell’esposizione;
h) l’organizzazione di orari di lavoro appropriati, con adeguati periodi di riposo;
Art. 203 (Misure di prevenzione e protezione)
Riferimento normativo

## Slide 8
I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d'azione sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.
La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicita' diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori in funzione della valutazione del rischio.
L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, puo' disporre contenuti e periodicita' della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente.
Art. 204 (Sorveglianza Sanitaria)
Riferimento normativo

## Slide 9
Valore limite di esposizione giornaliero (normalizzato ad un periodo di riferimento di 8 ore)
Vibrazioni mano-braccio: A(8)=5 m/s2
(20 m/s2 per periodi brevi)
Vibrazioni al corpo intero: A(8)=1.0 m/s2
(1,5 m/s2 per periodi brevi)
Definizioni

## Slide 10
24% lavoratori europei è esposto a
vibrazioni meccaniche
21% lavoratori italiani è esposto a
vibrazioni meccaniche
Fonte:EUROPEAN AGENCY FOR SAFETY AND HEALTH AT WORK
Dimensione del fenomeno

## Slide 11: Classificazioni delle vibrazioni in base alle frequenze

## Slide 12
SUPERAMENTO | ADEMPIMENTI
Valori limite di esposizione | Prendere misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto del valore limite,
Valori di azione | Programma di misure tecnico-organizzative per ridurre l’esposizione ed i rischi. Sorveglianza sanitaria con periodicità annuale (di solito)
Valori

## Slide 13: Prevenzione
a) di carattere tecnico rivolta allo strumento vibrante
progettazione: peso maneggevolezza, frequenza e ampiezza delle vibrazioni, etc
manutenzione
b) di carattere organizzativo: organizzazione del lavoro
tempi di esposizione
turni lavorativi
luoghi di lavoro
dpi (guanti ammortizzanti)

## Slide 14: Prevenzione
c) di carattere medico: rivolta al lavoratore
visite di assunzione
visite periodiche (con limitazioni e prescrizioni)
indagini strumentali
Consigliabile ai fini preventivi l’astensione dal fumo di tabacco, la limitazione del consumo di alcool, il controllo del metabolismo lipidico e glucidico

## Slide 15: Prevenzione
Qualora vengano superati i valori d’azione, il Datore di Lavoro elabora un programma atto a ridurre l’esposizione e i rischi, tenendo in considerazione:
Altri metodi di lavoro che comportano una minore esposizione a vibrazioni meccaniche
La scelta di attrezzature di lavoro adeguate, in grado di produrre il minor livello possibile di vibrazioni
La fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni da vibrazioni (sedili, guanti, maniglie)
Adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul luogo di lavoro
La progettazione e l’organizzazione dei luoghi di lavoro e dei posti di lavoro
Adeguata formazione e informazione
La limitazione della durata e dell’intensità dell’esposizione
L’organizzazione di orari di lavoro appropriati, con adeguati periodi di riposo
La fornitura di indumenti per la protezione dal freddo e dall’umidità

## Slide 16: Protezione
I guanti possono ridurre la trasmissione delle vibrazioni alle mani.
Sono dotati di rivestimenti interni in grado di assorbire l’energia meccanica nell’intervallo di frequenza di interesse igienistico (6.3-1600 Hz)
I guanti antivibranti devono riportare, vicino al marchio CE, l’indicazione della norma EN ISO 10819:1996

## Slide 17: Protezione
TIPOLOGIA DI UTENSILE | ATTENUAZIONE ATTESA DELLE VIBRAZIONI (%)
Utensili Di Tipo Percussorio | < 10 %
Scalpellatori e scrostatori, rivettatori | < 10 %
Martelli perforatori | < 10 %
Martelli demolitori e picconatori | < 10 %
Trapani a percussione | < 10 %
Avvitatori ad impulso | < 10 %
Martelli sabbiatori | < 10 %
Smerigliatrici angolari e assiali | < 40-60 %
Decespugliatori | < 10 -20%
Motoseghe | < 10-20 %
Cesoie e roditrici per metalli | < 10 %

## Slide 18
Disturbi cervico-brachiali: sono disturbi delle fasce muscolari che si manifestano nella zona collo-spalle dei conducenti di automezzi.
Disturbi digestivi: un’esposizione elevata può generare un aumento dell’attività gastrointestinale e quindi provocare gastrite e ulcera peptica.
La chinetosi: si manifesta con vibrazioni a bassa frequenza (da 0 a 2 HZ) e stimola la funzione vestibolare
Vibrazioni trasmesse al corpo intero (WBV)

## Slide 19
Disturbi circolatori: i conducenti di automezzi e veicoli possono essere soggetti ad insorgenza di emorroidi e varici venose alle gambe, addebitabili anche alle vibrazioni ed al tempo trascorso in posizione seduta.
Effetti cocleo - vestibolari: l’esposizione contemporanea a vibrazioni e rumore è probabilmente causa di un aumento del disturbo uditivo (ipoacusia) alle alte frequenze.
Risposte a carattere psicosomatico: caratterizzati da fenomeni psicosensoriali, modificazioni del tono muscolare, modificazioni neurologiche, endocrine ed umorali.
Vibrazioni trasmesse al corpo intero (WBV)

## Slide 20: Segmental vibration
Patologia distrettuale da strumenti vibranti caratterizzata dalla presenza di:
lesioni vascolari
lesioni osteo-articolari
lesioni neurologiche
lesioni muscolo-tendinee
(tra di loro variamente associate)

## Slide 21: Segmental vibration
Si calcola che oltre il 5% dei lavoratori sono esposti regolarmente a vibrazioni del sistema mano-braccio tale percentuale sale in alcuni comparti lavorativi: edilizia e ingegneria civile, manutenzione di strade e ferrovie, fonderie e officine meccaniche, miniere e cave
Molti strumenti che vengono impugnati o azionati con le mani generano vibrazioni.
La vibrazione si trasmette alla mano e al braccio dell’operatore attraverso il contatto fisico con lo strumento e, in alcuni casi attraverso il pezzo che si sta lavorando (macchinari a colonna).

## Slide 22: Segmental vibration
Nella «sindrome da vibrazioni mano-braccio», oltre ad un maggiore affaticamento psicofisico, vi è un aumento del rischio di insorgenza di lesioni vascolari, neurologiche e muscolo-scheletriche con l’eventuale concorrenza di fattori ambientali, come il rumore, o individuali come l’età, la suscettibilità o l’abitudine al fumo.

## Slide 23: Segmental vibration
Angioneurosi (Fenomeno di Raynaud)
Neuropatie periferiche prevalentemente sensitive (nn. mediano, ulnare, radiale)
Sindromi da intrappolamento dei tronchi nervosi degli arti superiori (es. t. carpale)
Osteoartropatie dei polsi e gomiti
Patologie muscolo-tendinee degli arti superiori

## Slide 24
Tendinopatie infiammatorie e/o degenerative (tendiniti, tenosinoviti, peritendiniti, tendinosi) della spalla, gomito, polso e mano)
Sindromi da compressione dei nervi periferici (s. tunnel carpale, s. canale di Guyon, s. tunnel cubitale, s. del pronatore, s. stretto toracico)
Osteoartropatie croniche degenerative
(es. artrosi, rizoartrosi trapezio-metacarpale)
Altre patologie: m. Dupuytren, dito a scatto, cisti tendinee, borsiti.
La patologia osteoarticolare nella sindrome mano-braccia

## Slide 25
Neuropatia da strumenti vibranti
L’angiopatia da microtraumatismo vibratorio è, in ordine di frequenza, la quarta malattia professionale indennizzata dall’INAIL in Italia.

## Slide 26: Lesioni vascolari
Fenomeno di Raynaud secondario
Consiste nell’arresto transitorio del flusso arterioso in zone acrali (= terminali) delle mani.